## Slide 1: MATERIALES COMPUESTOS POLIMERICOS
Tendencias de
aplicación recientes

## Slide 2
MATERIALES POLIMERICOS
Ligereza
Facilidad de transformación
Resistencia a la corrosión
↓
Sustitución materiales tradicionales
Nuevas aplicaciones
Propiedades mecánicas deficientes
↓
Aplicaciones funcionales

## Slide 3
Mejora propiedades mecánicas →
Estructuras ingenieriles:
Materiales compuestos o “Composites” poliméricos
MATERIAL COMPUESTO
“Combinación de dos o más componentes para formar una estructura simple con una interfase identificable”
MATERIALES COMPUESTOS POLIMÉRICOS:
Matriz + Refuerzo
Matriz: Polímero termoplástico o termoestable
Refuerzo: Naturaleza fibrosa en general
Vidrio, carbono o aramida

## Slide 4
Materiales compuestos (composites) poliméricos
Refuerzo: Resistencia, rigidez
Matriz: Protección refuerzo, transmisión tensiones
forma del producto
Estructura matriz-
refuerzo

## Slide 5
MATERIALES COMPUESTOS POLIMERICOS
Alta rigidez y resistencia
Facilidad de moldeo de formas complejas
Resistencia a agentes ambientales
Baja densidad
↓
Superiores a metales en muchas aplicaciones
PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS
Propiedades fibra
Propiedades matriz
Fracción en volumen de fibra
Geometría y orientación fibras

## Slide 6
PROPIEDADES MECANICAS
MATERIALES ESTRUCTURALES

## Slide 7
Elevadas propiedades
específicas → Interés
en aplicaciones que
requieren movimiento

## Slide 8
CONTRIBUCION DE LOS COMPONENTES
Resina:
- Propiedades mecánicas
(Ductilidad resina ≥ Ductilidad refuerzo)
- Propiedades adhesivas
- Tenacidad
- Resistencia a degradación ambiental

## Slide 9
Refuerzo:
Propiedades mecánicas
Interfase fibra-resina
(efecto tratamiento
superficial)
Fracción en volumen
Proceso transformación
Tipo resina
Forma incorporación
- Geometría
Orientación →
Anisotropía controlada
ventajosa
Propiedades se crean al mismo tiempo que el material →
Proceso de manufactura determinante

## Slide 10
PROPIEDADES DE LOS LAMINADOS
(“Prepregs” epoxi unidireccionales)

## Slide 11
PROPIEDADES DE LOS
MATERIALES COMPUESTOS
  - Rigidez, resistencia, coeficiente expansión térmica, …
  Importancia del comportamiento viscoelástico
  Influencia de efectos ambientales
  Anisotropía

## Slide 12
ESTRATIFICACIÓN-
CONTROL DE PROPIEDADES
- Estructuras tejidas: Adaptabilidad y manejabilidad →
Fabricación de formas complejas
- Compuestos híbridos → Expansión rango de propiedades

## Slide 13
APLICACIONES
Materiales compuestos competidores en
aplicaciones estructurales. Aceptación creciente
- Posibilidades de implantación limitadas

## Slide 14
Alta resistencia específica
Capacidad fabricación propiedades
mecánicas direccionales
Resistencia a corrosión
Resistencia a fatiga
Bajos coeficientes de expansión térmica
Simplificación procesos manufactura
Potencial para ciclos de procesado rápidos
Estabilidad dimensional
VENTAJAS DE LOS COMPOSITES

## Slide 15: INDUSTRIA AEROESPACIAL
Importante desarrollo desde 1960
Rigidez y resistencia específicas,
resistencia a corrosión, prestaciones en fatiga
capacidad absorción energía

## Slide 16
Aviación civil
      Participación en costos globales:
      - Costo del aparato
      - Consumo de combustible
      - Mantenimiento
      Aspectos de seguridad

## Slide 17
Evolución: Alas y fuselaje???
Boeing 7E7 (introducción prevista en 2008)
Composites: 50% materiales estructurales
- Reducciones de peso actuales: 15-20%
- Incremento de costos en ocasiones →
Necesidad optimización materiales y tecnologías

## Slide 18
Aviación militar
Aviación militar: Motor de evolución
Necesidad de estructuras ligeras:
- Capacidad de carga
- Maniobrabilidad
    Capacidades despegue y aterrizaje
Composites en EUROFIGHTER: 70%

## Slide 19
Helicópteros
- Utilización de compuestos en palas de rotores
(hace 40 años) → Incremento vida en servicio
- Actualmente: Materiales estructurales en la cabina

## Slide 20
Aplicaciones espaciales
Sector de mayor interés en estructuras ligeras
(10000 € por kg ganado) → Fibras de C
de alto módulo

## Slide 21
Perspectivas
Mejoras adicionales en prestaciones mecánicas
Reducción de costos
Desarrollo de tecnologías
- Nanotecnologías (nanotubos de C)
- Desarrollo herramientas de diseño
Avances concretos:
Alas y fuselaje (Boeing 7E7)

## Slide 22
INDUSTRIA DE AUTOMOCION
Inicio utilización materiales compuestos: 1953
- Numerosas aplicaciones, pero limitada adopción
para producción en masa (materiales caros,
tiempos de procesado elevados, dificultad
acabados superficiales de calidad)
Materiales actuales: Principalmente
termoplásticos/fibras cortas
(moldeo por inyección y procesos derivados)
Aplicaciones típicas: Salpicaderos, accesorios
de puertas, componentes interiores, …

## Slide 23
Componentes estructurales con fibras largas
Tapa de soporte (Volvo)
PP/FV
Reducción peso: 27%
Tiempo fabricación: < 4 min
Parachoques BMW
Reducción peso: 60%

## Slide 24
Aplicaciones termoestables (reforzados)
Paneles carrocería y portón
trasero Renault Space
Fiat Coupé
Aletas y capó integrados

## Slide 25
Vehículos deportivos
Bajo peso, elevada resistencia/rigidez
Bajo volumen producción, altos costos
Aston Martin
- Monocasco compuesto FC
- Elementos protección
poliéster/FV
Ferrari Enzo (2003)
Chasis y carrocería
compuesto FC

## Slide 26
Camiones y trailers
Parachoques,
paneles de carrocería,
coberturas superiores, …
Trailer refrigerado
Sandwich
Resina/FV (nucleo espuma)
Ahorro peso: 1100 kg

## Slide 27
Algunas prioridades para el futuro
 Procesos para elevadas producciones
 Automatización procesos
 Materiales para elevados volúmenes de producción
 Materiales con prestaciones cercanas a las obtenidas
en autoclave, con ciclos más cortos
 Reducción y estabilidad precio FC
 Estabilidad suministro FC
 Materiales y procesos compatibles con regulaciones UE
 Nuevos materiales para requisitos de resistencia al fuego
 Métodos de ensayo
 Procedimientos de diseño

## Slide 28
INFRAESTRUCTURAS
Búsqueda de alternativas a materiales tradicionales
(aceros y aleaciones metálicas) →
Materiales compuestos poliméricos
Materiales compuestos: Eficiencia y economía
en desarrollo y reparación de estructuras

## Slide 29
Propiedades de interés
Resistencia específica
Durabilidad, resistencia a corrosión
Facilidad de instalación
Versatilidad
Comportamiento antisísmico
Comportamiento en fatiga
Límites
Costo elevado
Comportamiento frágil
Deformación bajo carga a largo plazo
Degradación bajo radiación UV, fotodegradación
Efectos temperatura

## Slide 30
Nuevas construcciones
Refuerzos para hormigón
Barras de refuerzo
Estructuras fijas
Tensores
……
Reparación y rehabilitación de estructuras
Recubrimiento de vigas y columnas
Vías de comunicación
Soportes para señalización, alumbrado

## Slide 31
CONSTRUCCION
Propiedades de interés
Estabilidad dimensional
Durabilidad
Ligereza
Flexibilidad en diseño
……
Aplicaciones exteriores Aplicaciones interiores
Columnas, frontones, cornisas Revestimientos estéticos
Bóvedas Paneles de separación
Revestimientos, coberturas ……
……

## Slide 32
EQUIPOS INDUSTRIALES
Aplicaciones resistentes a la corrosión
Conducciones
Depósitos de almacenamiento
Tanques presurizados
Equipos de refrigeración
Estructuras ligeras, complejas, de gran tamaño

## Slide 33
Industria petrolífera y gasística
Conducciones
Tubos de exploración y extracción
Otras aplicaciones
Montaje de estructuras
Almacenaje y transporte

## Slide 34
Produccion y transporte de energía
Aerogeneradores
(FC para mejora de rigidez,
comportamiento aerodinámico,
reducción de cargas)
Postes y torres de conducción y
distribución
(Reducción de peso,
resistencia a la corrosión)

## Slide 35
Materiales compuestos establecidos actualmente
en sectores diversos
Ventajas:
- Reducción de peso
- Anisotropía a medida
- Fabricación estructuras complejas (más simple
y menos costosa)
CONCLUSION

## Slide 36
DESARROLLO
Prestaciones mejoradas
- Propiedades mecánicas a T↑
- Propiedades tridimensionales
- Tenacidad, ductilidad
Penetración en aplicaciones masivas
- Materiales de menor costo
- Procesos de manufactura adecuados